## Slide 1: INNOVÍZ – Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészleteink hasznosításában
Szűcs Péter
intézeti tanszékvezető egyetemi tanár, kutatócsoportvezető, az MTA doktora Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport
2018. November 15.

## Slide 2: Felszín alatti vizek a vízellátásban
Üzemelő közműves ivóvízellátó kapacitás 4.5 millió m3/nap.
Éves termelt ivóvíz mennyisége kb. 600 millió m3/év.
Elöregedett vízi közmű infrastruktúra megújítása. – a 20-30 %-os hálózati veszteség jelentős csökkentése.
Távlati vízbázisok jelentősége. A napi kb. 2-2.5 millió m3/nap ivóvíz termelés
mellett kb. 1 millió m3/nap összesített kapacitású távlati vízbázisokkal rendelkezünk.
Különböző típusú,
egymással konkuráló
vízigények megjelenése a
felszín alatti vízkészletekkel
Kapcsolatban.
Fenntartható hasznosítás biztosítása

## Slide 3: Felszín alatti vizek – ásvány-, gyógy- és hévíz hasznosítás – nemzetközi elismertség
Egyedülálló lehetőségek a Kárpát-medencében az ásvány- és gyógyvíz, valamint hévízkészletek feltárása és hasznosítása területein
OGYFI – 248 elismert ásványvíz,
218 elismert gyógyvíz,
67 gyógyfürdő, 12 gyógyhely,
2 mofetta
Közös érdekek a Kárpát-medencében
Balneológiai célú hévíz termelés. kb. 50 millió m3 /év
Energetikai célú hévíz termelés: kb. 55 millió m3 /év

## Slide 4
Felszín alatti vízkészletből
is történik mezőgazdasági vízigények
kielégítése.
Kolossváry Gábor
OVF, 2018
OVF adatok -
Öntözési célra ténylegesen
felhasznált víz 2016-ban:
69 millió m3 felszíni vízből
9 millió m3 felszín alatti vízből
3 ezer hektár
Agrárgazdasági Kutató Intézet
2018.
Fejlesztési lehetőség a jövőben
409 millió m3 felszíni vízből
340 ezer hektár
99 millió m3 felszín alatti vízből
45 ezer hektár

## Slide 5: Projekt-finanszírozású hidrogeológiai kutatások sorozata a Miskolci Egyetemen Hallgatók bevonása a megvalósításba – TDK, diplomaterv, tudományos közlemények, PhD értekezések
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
TÁMOP 4.2.2.A
476 MFt
H2020
25 MFt
INNOVÍZ GINOP 2.3.2
678 MFt
H2020
138 MFt
NKP Tiszta Ivóvíz Pályázat
2018. 11. 01. – 2021. 10. 31
100 MFt

## Slide 6: Felszín alatti vízkészletek – láthatatlan erőforrás természeti erőforrás
Tájékoztatás
Deploy the EIGR as a public-access service, to be used as a permanent, searchable service on ongoing hydrogeological research and innovation
EFG dissemination capacity; Collaboration with JPE, CIS WG-C, IAH, WssTP, ICT4water cluster, etc.
Potenciális kutatási területek feltárása
Use the EIGR , analytical tools to assess the performance of key ongoing EU, national, regional, international
Compare the results with existing recommendations by the EIP on Water /WssTP
Define research gaps and corresponding suggestions for research agendas in line with WFD
Leltár – Európai felszín alatti vizekkel kapcsolatos kutatások adatbázisa – EIGR
web-service
Population of the Inventory by data collection
20 third parties (national representatives of EFG network)
Osztályozás – A hidrogeológiai kutatás osztályozásának rendszere – HRC-SYS
Create a uniform EU-harmonised categorisation approach / terminology for reporting groundwater research
Joint Panel of Experts
Carry out EU-wide assessment of existing practical and scientific knowledge
2007-2016
Európai szintű válaszadás
a felszín alatti vizekkel kapcsolatos kutatási igények megfogalmazására
www.kindraproject.eu

## Slide 7: INNOVÍZ - Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében. Ginop 2.3.2
2. modul
Talaj vízforgalmat gátló tényezők, belvíz és aszály kockázatok – Dobos Endre
Talajtulajdonságok terepi mérése
Talajvíz-, belvíz összefolyás modell
Porozitás változás és agyagtartalom mérés
Innovatív vízvizsgálati módszer
1. modul
Szélsőséges időjárási körülmények hatása az utánpótlódásra – Szűcs Péter
Beszivárgás mérések izotópokkal
Talajnedvesség mérés
Hidrológiai adatsorok értékelése
Lyukgeofizikai vizsgálatok
Közel felszíni tartomány
Közepes mélység
Nagy mélység
3. modul
Hálózati veszteségek feltárása és minimalizálása – Madarász Tamás
Talajfeszültségek hatása a tönkremenetelre
Mikrohullámú rendszerek alkalmazása
Telepített akusztikus rendszerek

## Slide 8: A felszín alatti vizek természetes utánpótlódásának innovatív meghatározása környezeti izotópok segítségével – kulcskérdés a fenntarthatóság szempontjából - a módszertan kidolgozása a KÚTFŐ TÁMOP pályázatban -
Környezeti izotópok
széles körű
alkalmazása

## Slide 9: Beszivárgás mérések természetes izotópok alkalmazásával telítetlen és telített közegben
A bécsi csapadék 3H-koncentrációja
(forrás: http://www-naweb.iaea.org)
Magyarországi regionális utánpótlódási területek
Duna-Tisza köze
Nyírség
A 3H-os nyomjelzés, mint környezeti izotóp alkalmazása a vízföldtani kutatásokban
A 2010-2018 közötti időszakban vizsgált
kútcsoportok elhelyezkedése
Speciális szondakút-csoport kialakításának folyamatábrája

## Slide 10: Szélsőséges időjárási viszonyok hatása a hidrológiai ciklusra – Napi csapadékösszegek vizsgálata 110 éves adatsorok alapján
Időszak | Debrecen [ nap ] | Budapest [ nap ] | Pécs [ nap ] | Szombathely [ nap ]
1901-1928 | 366.6 | 366.5 | 366.8 | 365.4
1929-1956 | 364.4 | 349 | 363.7 | 364.4
1957-1984 | 364.6 | 367.7 | 366.9 | 365.5
1985-2011 | 366.6 | 366.9 | 365.7 | 365.9
hossz | 2.2 | 18.7 | 3.2 | 1.5

## Slide 11: Csapadék és talajvíz idősorok spektruma – a szélsőséges időjárási hatások megjelenése a felszín alatti vizek vonatkozásában is
Debrecen No. | csapadék (relatív súly) | talajvíz (relatív súly)
1. | 1 év (100%) | 1 év (100%)
2. | 0,5 év (57,6%) | 12,3 év (77,3%)
3. | 4,92 év (25,5%) | 15 év (45,4%)
4. | 1,23 év (24%) | 18,9 év (43,2%)
5. | 31,5 év (23,8%) | 5 év (41,7%)
6. | 2,39 év (23,6%) | 10,5 év (40,7%)
7. | 3,67 év (22,4%) | 26,6 év (38,1%)
8. | 1,62 év (22,2%) | 9 év (32,9%)
9. | 0,8 év (22,1%) | 2,38 év (32,9%)
10. | 6,08 év (21,4%) | 3,67 év (32,2%)
11. | 13,7 év (21,1%) | 3,33 év (31,4%)

## Slide 12: Talaj vízforgalmat gátló tényezők, belvíz és aszály kockázatok - talajtani okok feltárása és a jelenlegi állapotok becslése
Mezőgazdasági talajaink szerkezeti degradációjából fakadó vízgazdálkodási problémák - mezőgazdasági vízigények – öntözési hatékonyság?
Legfontosabb okok:
    Talajművelés
    Nem megfelelően kivitelezett öntözés
Szerkezeti elemek összetöredezése, felaprózódása, a gravitációs pórustér csökkenése
Tömörödött, lemezes, lencsés, prizmás szerkezet kialakulása
Csökkenő porozitás
Csökkenő aggregát-porozitás, morzsa-állékonyság
Kérgesedés, csökkenő beszivárgás, belvíz
Eketalp kialakulása

## Slide 13: Országos talajdegradációs adatbázis Tömörödés – alacsonyabb természetes utánpótlódás, alacsony öntözési hatásfok
Forrás: MTA-TAKI
http://maps.rissac.hu/degradacio/

## Slide 14: Terepi felmérés módszertana –Térképezett területek
Mintaterület alapú – komplex térképezés, 50-100 hektáros egységek teljes körű feltárása
Szelvény alapú -1-2 reprezentatív szelvény egyedi feltárása
Beremend
Szarvas
Zalaszentbalázs (Fűzvölgy)
Hort
Elep
Jánoshalma
Csárdaszállás
Tépe
Pápa
Kunszentmárton
Dalmand
Tard
Berente

## Slide 15: Porozitás mérés bolygatatlan mintavétellel, terepi beszivárgás vizsgálat

## Slide 16: Innovatív vízvizsgálati módszerek
A belvizek kialakulásának okai
  Beszivárgási nehézségek miatt a felszínen maradt víz
  Emelkedő talajvíz felszínre bukkanása
  Meghatározási lehetőség
  Szelvény morfológia
  Glejes, pszeudoglejes morfológiai jellemzők azonosítása, optikai szkenneres technológia
  Stabil izotópos vizsgálati módszertan tesztelése, illetve operatív, alkalmazott módszertani fejlesztés
  Terepi rH mérés, oxigén diffúziós sebesség szelvényezés

## Slide 17: Társadalmi alapú, önkéntes talajnedvesség-monitoring hálózat fejlesztése
Innovatív kiegészítő vizsgálatok egy H2020 pályázat segítségével)
  1200 szenzor
  Talajnedvesség
  Vezetőképesség
  Talajfelszín hőmérséklet
  Megvilágítás intenzitás
  15 perces logolás
This project is sponsored by the European Commission Horizon 2020 program
growobservatory.org

## Slide 18
Mezőgazdasági vízigények kielégítése nem csak vízkérdés.
Felszín alatti vízből csak részben lehetséges.
Innovatív kutatási módszerek alkalmazása a vízgazdálkodási feladatok támogatására és a talajok vízháztartási jellemzőinek javítása.

## Slide 19: Ivóvízhálózatok szivárgás detektálása műholdas felmérés alapján

## Slide 20: Magyarországi pilot projekt
Együttműködés a Utilis izraeli start up vállalkozással
A rendszer alkalmazhatósága, korlátai hazai körülmények között!?
Miskolc és Budapest szolgáltatási területeinek vizsgálata
Műholdas felvételek beszerzése
Adatok szűrése, értelmezés
Potenciális szivárgási hibahelyek térkép elkészítése
Terepi validálás (hibahelyek felkeresése, igazolása/elvetése) akusztikus szivárgásdetektáló szakemberekkel

## Slide 21: A megoldás áttekintése
Alos-2 műhold
Előnyök: (L-sáv, 1.3 GHz)
Bármilyen napszakban, időjárási, légköri viszonyok között alkalmazható
Dielektromos állandóra érzékeny
Antropogén tereptárgyakra érzékeny (!)
Megfelelő felszíni behatolási mélység
Különböző víztestek megkülönböztetésére alkalmas algoritmus alkalmazása

## Slide 22: A vizsgálat eredményeinek átadása
GIS
Hibahely report
Web applikáció
Adatbázis

## Slide 23: Terepi munka – hibahely keresés

## Slide 24: A hibahely feltárás hatékonysága
Hagyományos akusztikus hibahely keresés
Műholdfelvétellel támogatott hibahely keresés
<1.76
hiba/nap/fő
6.1<
hiba/nap/fő
Feltárt hibahelyek
fő / nap
1 hiba
2.1 km
/fő/nap
Feltárt hibahelyek
km /fő/nap
1 hiba
0.21 km /fő/nap
Visszatérési gyakoriság
idő
3-4 hó
1-4 év
Comparison between acoustic survey and satellite leak detection guidance was attained.
Slide with UTILIS contribution