## Slide 1: Folyami halak élőhely-értékelése hidromorfológiai módszerekkel
Baranya SÁndor
Budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem
2018. November

## Slide 2: Bevezető
A vízi környezetet leíró fizikai paraméterek meghatározó szerepet játszanak a halak élőhely-választási stratégiájában
Milyen paraméterek is ezek?
  Vízmélység
  Áramlási sebesség
  Hordalékjellemzők (lebegtetett, görgetett, mederanyag)
  Vízhőmérséklet
  Oxigéntartalom
  pH
  fény
Hidromorfológiai paraméterek

## Slide 3: Hidromorfológiai jellemzők vizsgálati lehetőségei
A terepen nagy részletességgel mérhető (az éppen aktuális):
  Mederdomborzat
  Áramlási sebességek térbeli változékonysága
  A folyóban vándorló hordalék mennyisége, minősége
  A mederanyag szemösszetétele, rétegzettsége
Számítógépes szimulációkkal modellezhető:
  Az áramlási viszonyok alakulása múltbeli, jövőbeli nem kimért állapotokra
  A hordalék vándorlása
  A mederalak természetes vagy ember okozta megváltozása
A továbbiakban példaként: Duna, Göd

## Slide 4: Helyszíni mérések (mederdomborzat)

## Slide 5: Helyszíni mérések (áramlási viszonyok)
Akusztikus és optikai eljárások → 3D áramlási mezők
Ebből aztán számos mező előállítható, pl.:
  Vízfelszín közeli áramlási sebességek
  Mederfenék közeli áramlási sebességek
  Mélységátlagolt áramlási sebességek
  Sebességvektor mezők
  3D áramlási struktúrák (csavaráramlás)
  Fenék-csúsztatófeszültség

## Slide 6: Helyszíni mérések (mederanyag)
Fizikai mintavételek
Videó alapú eljárások
Mesterséges Intelligencia

## Slide 7: Szimulációk
Áramlási sebességek 3D mezője
Áramlás-mederfenék kapcsolatának leírása
Kapcsolt hordalékvándorlás és morfodinamikai modell
Pl.: szimulált fenék-csúsztatófeszültség mezők eltérő vízjárási állapotokra:

## Slide 8: Fizikai és biológiai paraméterek összekapcsolása
Halmintázással párhuzamosan végrehajtott hidromorfológiai mérések alapján
Halelőfordulás és hidromorfológiai jellemzők kapcsolatának statisztikai elemzése
Megfelelőségi mutatók (Suitability Index)
Pl.: német bucó
vízmélység, m
Áramlási sebesség, m/s
homok
kavics
kő

## Slide 9: Élőhely megfelelőség területi változása

## Slide 10: Van még mit kutatni, közösen…
Hordalékvándorlás szerepe
Szélsőséges vízjárási állapotok, pl. árvizek szerepe
Halviselkedés, halelőfordulás vizsgálati módszereinek továbbfejlesztése
További, nem hidromorfológiai jellemzők bevonása a vizsgálatokba (pl. vízhőmérséklet)
Kutatás folytatása az MTA Nemzeti Víztudományi Programjának keretében