## Slide 1: Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig
Vargha Márta
Nemzeti Népegészségügyi Központ
2018. November 15.

## Slide 2: Tiszta ivóvíz
?
Egészséges
Biztonságos
Elérhető
Elfogadható
Megfizethető

## Slide 3: Ivóvízbázisok Magyarországon
Chart: 
| parti szűrésű vízbázis (üzemelő) | rétegvízbázis (üzemelő) | talajvízbázis (üzemelő) | karsztvízbázis (üzemelő) | parti szűrésű vízbázis (távlati) | rétegvízbázis (távlati) | talajvízbázis (távlati)
% | 28 | 21 | 5 | 8 | 25 | 4 | 9
Forrás: OVGT2

## Slide 4: Új szennyezők az ivóvízben
Lakossági aggodalmak fő forrása: gyógyszermaradványok
Chart: %
| Egyéb | Hormonháztartásra ható anyagok | Gyógyszermaradványok | Háztartási vegyszerek, kozmetikumok | Természetes eredetű toxikus anyagok | Kórozokók, paraziták, vírusok, szennyvíz
% | 20 | 87 | 85 | 87 | 60 | 81
Forrás: Európai Bizottság nyilvános konzultáció

## Slide 5: Gyógyszermaradványok a felszíni vizekben
Houtman et al., Human health risk assessment of the mixture of pharmaceuticals in Dutch drinking water and its sources based on frequent monitoring data (2014) Science of The Total Environment,496:54-62

## Slide 6: Antibiotikumok és antibiotikum rezisztencia a Dunában
E. coli, K. pneumoniae, Raoultella ornithinolytica
23 pulsotípus, köztük epidemiológiailag releváns törzsek
ESBL termelő (CTX-M, SHV, AmpC)
Mintavételi hely | ESBL Enterobecteriales (TKE/100 ml) | Pulzo- típus
2. | 13 | 5
3. | 4400 | 10
7. | 14 | 5
8. | 4 | 4
Chart: Mintavételi helyek
Ofloxacin | 4 | 4.4 | 10.7 | 13.8 | 5.9 | 5.4 | 2.9 | 3.6 | 5.9
Ciprofloxacin | 9.4 | 11.3 | 37.2 | 41.3 | 13.1 | 12.8 | 9.2 | 7.3 | 10.6
Claritromicin | 5.6 | 5.4 | 16.2 | 19.8 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 7.3

## Slide 7: Ivóvízelosztó-hálózattal összefüggő kockázatok
Hálózatra menő víz
Alacsony összes baktériumszám
Kórokozók nem mutathatóak ki
Jól üzemeltetett vízrendszer:
Kórokozók csíraszáma alacsony
Rosszul üzemeltetett vízrendszer:
Nem megfelelő hőmérséklet
Pangó szakaszok
Nem megfelelő anyagok beépítése
Bakteriális szaporodás

## Slide 8: Ivóvízhálózatok mikrobiális közösségének változása
Potgieter et al (2018) Long-term spatial and temporal microbial community dynamics in a large-scale drinking water distribution system with multiple disinfectant. Water Research, 139

## Slide 9: Projekt alapadatok
Támogatja az NKFIH az NKFI alapból a Nemzeti Kiválósági Program keretében
Futamidő: 3 év
Konzorciumvezető: MTA Ökológiai Kutatóközpont – Engloner Attila
Konzoriumi partnerek:
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Honti Márk
  Miskolci Egyetem – Szűcs Péter
  Nemzeti Népegészségügyi Központ – Vargha Márta
  Fővárosi Vízművek – Nagy-Kovács Zsuzsa

## Slide 10: Projekt célkitűzése
A parti szűrésű vízbázisra épülő ivóvízellátást potenciálisan veszélyeztető, újonnan felismert kockázatok jellemzése
A kockázatokat befolyásoló hidrológiai és meteorológiai hatások elemzése
Az új szennyezők egészségkockázatának értékelése
Az ivóvízellátórendszer kockázati pontjainak és jövőbeli sérülékenységének azonosítása a különbözo klímaszcenáriókat, hidrológiai állapotot és az ivóvízminoséget összekapcsoló modellek segítségével

## Slide 11: Mintavétel
1
2
3
4
6
Rendszeres mintavétel
  2 hetente, egy éven át
Extrém hidrológiai események
AMR
5

## Slide 12: Mintavételi helyszínek
Északi és déli vízellátási terület

## Slide 13: Tervezett vizsgálatok
Mikrobiális közösségváltozás (NGS)
Célzott kórokozó kimutatás
Antibiotikum rezisztencia vizsgálat
Funkcionális vizsgálatok
Helyszíni vizsgálatok
Alapkémiai vizsgálatok
Szerves mikroszennyezők és bomlástermékeik vizsgálata (vízben és üledékben)

## Slide 14: Háttérváltozók vizsgálata
Felszíni víz
Felszín alatti víz
Hálózat hidraulika
Részletes 2D-3D hidraulikai, hordalék- és transzportmodell a vizsgált Duna szakaszon
Szennyezőanyag koncentráció modellezése a kavicságy mentén
Duna víz arányának meghatározása stabil oxigénizotóp-arány mérésekkel
Ivóvízelosztó hálózatban történő változások jellemzése
A felszín alatti víz áramlását és a kútkörnyezet hidraulikai viszonyainak meghatározása
Modellezés: betáplálásokból származó vizek aránya, a tartózkodási idők

## Slide 15: Terepi vizsgálatokra épített elemzések
Mikrobiológiai közösségek térbeli és időbeli változása az ivóvízellátórendszerben;
Mennyiségi mikrobiológiai kockázatértékelés (QMRA) a kórokozók eltávolítására parti szűrés során, valamint az opportunista kórokozók hálózati utószaporodására;
Egészségkockázat értékelése a kimutatott mikroszennyezőkre és bomlástermékeikre;
Vízminőség változás összefüggései a különböző hidraulikai és hidrológiai állapotokkal és víztermelési üzemállapotokkal;
Különböző klímaszcenáriók modellezése;
A kapott eredmények alapján a kockázati pontok és lehetséges beavatkozások azonosítása az ivóvízellátórendszerben.

## Slide 16: Kitekintés
A projekt végső célja elősegíteni a méltán jó hírű hazai ivóvízellátás minőségi és mennyiségi megőrzését a változó világban
  Első szisztematikus hazai vizsgálat a stratégiai jelentőségű parti szűrésű ivóvízbázisokat veszélyeztető új kockázatokra
  Hidrológiai és hidraulikai háttérváltozók révén predikció különböző klíma forgatókönyvekre
  Az ökoszisztémák szerepének megértése a tiszta ivóvíz biztosításában